# Obrazec VK01

VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA

| Cesta |  |  |
| --- | --- | --- |
| Odsek |  |  |
| Potek |  | od km |  | do km |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stacionaža začetka (m) | Stacionaža konca (m) | Funkcija – šifrant | Sestava – šifrant | Frakcije silikatnih zrn | Vezivo – šifrant | Debelina cm | Poseg – šifrant | Datum posega | Lokacija – šifrant | Opomba |
| Popisovalec: _____________________________ Podpis: _________________________________ Datum: _________________________________ |

# Priloga

# Obrazec VK01 o izvedenih delih

VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA – PRIMER VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE NA DRŽAVNI CESTI (OJAČITEV)

| Cesta | 105 |  |
| --- | --- | --- |
| Odsek | 0256 |  |
| Potek | Novo mesto (IMV) - Metlika | od km | 1,150 | do km | 4,650 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stacionaža začetka (m) | Stacionaža konca (m) | Funkcija – šifrant | Sestava – šifrant | Frakcije silikatnih zrn | Vezivo – šifrant | Debelina cm | Poseg – šifrant | Datum posega | Lokacija – šifrant | Opomba |
| 1150 | 3500 | VOZP | BB8 | 4-8 | BIT90 | 4 | O | 05.08.1998 | VP | temperatura 5°C |
| 1150 | 3500 | VZNP | BND16 |  | BIT90 | 6 | O | 05.08.1998 | VP | asfaltna tovarna SCT |
| 3500 | 4650 | VOZP | BB8s | 4-8 | BIT90 | 4 | P | 05.08.1998 | PV-D | rezkanje 3 cm |
| Popisovalec: _____________________________ Podpis: _________________________________ Datum: _________________________________ |

| Novo mesto |  | Ojačitev (O) na vseh |  |  | Metlika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | prometnih pasovih (VP) | Preplastitev (P) na desnem pro-metnem voznem pasu (PV-D) |  |  |
|  |  |  | Rezkanje v cm |  |  |

# Priloga

# Obrazec VK01 o izvedenih delih

VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA – PRIMER VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE NA AVTOCESTI (NOVOGRADNJA)

| Cesta | A2 |  |
| --- | --- | --- |
| Odsek | 0610 |  |
| Potek | Vodice - Šmartno | od km | 0,000 | do km | 1,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stacionaža začetka (m) | Stacionaža konca (m) | Funkcija – šifrant | Sestava – šifrant | Frakcije silikatnih zrn | Vezivo – šifrant | Debelina cm | Poseg – šifrant | Datum posega | Lokacija – šifrant | Opomba |
| 0 | 1000 | VOZP | BB8 |  | BIT90 | 4 | N | 12.12.1997 | PO | temperatura 5°C |
| 0 | 1000 | VOZP | BB8s | 0-8 | BIT90 | 4 | N | 12.12.1997 | PV | asfaltna tovarna SCT |
| 0 | 1000 | VOZP | BB8s | 0-8 | BIT90 | 4 | N | 12.12.1997 | PP | asfaltna tovarna SCT |
| 0 | 1000 | VZNP | BNP32 |  | BIT90 | 8 | N | 10.10.1997 | PP |  |
| 0 | 1000 | NNP | D32 |  |  | 23 | N | 01.10.1997 | PP |  |
| 0 | 1000 | VZNP | BNP32 |  | BIT90 | 16 | N | 10.10.1997 | PV |  |
| 0 | 1000 | VSNP | CS32 |  | PC | 15 | N | 01.09.1997 | PV |  |
| 0 | 1000 | NNP | D32 |  |  | 40 | N | 01.06.1997 | VP | separacija Tolmin |
| 0 | 1000 | POST | NKM |  |  | 50 | N | 01.05.1997 | VP |  |
| 0 | 1000 | NNP | D32 |  |  | 31 | N | 01.10.1997 | PO |  |
| Popisovalec: _____________________________ Podpis: _________________________________ Datum: _________________________________ |

Priloga "Vzorčni primer"

PRIMER VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE NA AVTOCESTI (NOVOGRADNJA)

| PP prometni prehitevalni pas | PV prometni vozni pas – levi | PO prometni odstavni pas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | BB8 | bitumenski beton (VOZP) |
|  |  |  |  |  |  | BB8s | bitumenski beton (VOZP) |
|  |  |  |  |  |  | BNP32 | bituminizirani prodec (VZNP) |
|  |  |  |  |  |  | CS32 | stabilizacija s cementnim vezivom (VSNP) |
|  |  |  |  |  |  | D32 | drobljenec (NNP) |
|  |  |  |  |  |  | NKM | nevezani kamniti material (POSTELJICA) |

# Navodilo za izpolnjevanje obrazca "VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA" – VK01

V Obrazcu Voziščna konstrukcija pomenijo oznake sledeče:

Rekonstrukcija	Večja dograditev ceste z razširitvami, prilagoditvijo voziščne konstrukcije ali utrditve in večjimi popravki smeri trase.

Modernizacija	Posodobitev krovne plasti obstoječega makadamskega vozišča.

Tankoplastna prevleka	Vgraditev ene plasti v debelini do 2,5 cm na obstoječo voziščno  konstrukci-jo za izboljšanje voznih lastnosti.

Preplastitev	Vgraditev ene ali več plasti (npr. izravnalna in obrabna plast) na obstoječo voziščno konstrukcijo za izboljšanje voznih lastnosti.

Ojačitev	Vgraditev več dodatnih plasti na obstoječo voziščno konstrukcijo za pove-čanje nosilnosti.

Utrditev vozišča	Skupni izraz za plasti v voziščno konstrukcijo in v posteljico vgrajenih materialov.

## Posteljica	Zaključna plast nasipa ali temeljnih tal, debela do 50 cm, s povečano nosilnostjo in zmanjšano občutljivostjo na učinke mraza, dosežena z ustreznimi gradbenotehničnimi ukrepi (izboljšava, utrditev, stabiliziranje).

Značilni prerez voziščne konstrukcije:

| ((( utrditev vozišča ((( | ( voziščna konstrukcija ( |  | Vezana obrabno zaporna plast VOZP |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vezana zgornja nosilna plast VZNP |
|  |  |  | Vezana spodnja nosilna plast VSNP |
|  |  |  | Nevezana nosilna plast NNP |
|  |  |  | Posteljica |

BB	bitumenski beton

- z največjim zrnom 8 mm,

s	zmes zrn je silikatnega (eruptivnega) izvora

DBM	drobir z bitumenskim mastiksom

BD	bituminizirani drobljenec

- z največjim zrnom 16 mm,

S	skeletna sestava zmesi zrn

BM	bituminizirani makadam

BNOP	bituminizirana nosilno obrabna plast

BS	bitumenska stabilizacija

CS	cementna stabilizacija

P	prodec

D	drobljenec

Inženir je dolžan takoj po vgraditvi voziščne konstrukcije izpolniti obrazec VK01 "Voziščna konstrukcija" in ga posredovati v Direkcijo Republike Slovenije za ceste, ki posledično naroči ničelno meritev nosilnosti pri izbranem izvajalcu teh del.

Priloga "Šifrant"

- Funkcija – šifrant:

VOZP	vezana obrabnozaporna plast

VZNP	vezana zgornja nosilna plast

VSNP	vezana spodnja nosilna plast

NNP	nevezana nosilna plast

NOP	nevezana obrabnozaporna plast

POST	izboljšana temeljna tla

- Vezivo – šifrant:

BIT45	bitumen

BIT60	bitumen

BIT90	bitumen

BIT130	bitumen

BIT200	bitumen

MBIT	modificirani bitumen

RBIT	rezani bitumen

BITE	bitumenska emulzija

MBITE	modificirana bitumenska emulzija

APNO	apno

EFP	elektrofilterski pepel

PC	portland cement

N	ni vezivo

- Poseg – šifrant:

N	novogradnja

R	rekonstrukcija

M	modernizacija

TP	tankoplastna prevleka, debelina do 2,5 cm

P	preplastitev, enoplastna, debelina nad 2,5 cm

O	ojačitev, večplastna

IZ	izravnava

10	Lokacija – šifrant:

PV	prometni vozni pas (na avtocesti)

na državnih cestah v primeru ukrepa na samo enem prometnem voznem pasu obvezno navesti 	stran: PV-D ali PV-L:

PV-D	prometni vozni pas, desni (v smeri stacionaže)

PV-L	prometni vozni pas, levi (proti smeri stacionaže)

PP	prometni prehitevalni pas

PPP	prometni pas za počasni promet

PO	prometni odstavni pas

VP	vsi prometni pasovi

PS	pospeševalni pas

ZV	zaviralni pas

- Opomba:

V opombo navesti vse v tabeli nenavedene značilnosti!

Priloga "Šifrant"

4	Sestava – šifrant:

Označba		Opis						Skupina		Indeks

OBRABNE PLASTI

BB4		bitumenski beton					ASFALT		1,11

BB8		bitumenski beton					ASFALT		1,12

BB8s		bitumenski beton					ASFALT		1,13

BB11		bitumenski beton					ASFALT		1,14

BB11s		bitumenski beton					ASFALT		1,15

DBM4		drobir z bitumenskim mastiksom			ASFALT		1,21

DBM8		drobir z bitumenskim mastiksom			ASFALT		1,22

DBM8s		drobir z bitumenskim mastiksom			ASFALT		1,23

DBM11		drobir z bitumenskim mastiksom			ASFALT		1,24

DBM11s		drobir z bitumenskim mastiksom			ASFALT		1,25

DBB8s		diskontinuirani bitumenski beton			ASFALT		1,31

DBB11s		diskontinuirani bitumenski beton			ASFALT		1,32

DBB16s		diskontinuirani bitumenski beton			ASFALT		1,33

DA8s		drenažni asfalt						ASFALT		1,41

DA11s		drenažni asfalt						ASFALT		1,42

DA16s		drenažni asfalt						ASFALT		1,43

LA8		liti asfalt						ASFALT		1,51

LA8s		liti asfalt						ASFALT		1,52

LA11		liti asfalt						ASFALT		1,53

LA11s		liti asfalt						ASFALT		1,54

TPh4		tankoplastna prevleka, hladna			ASFALT		1,61

TPt4		tankoplastna prevleka, topla				ASFALT		1,62

TPv4		tankoplastna prevleka, vroča				ASFALT		1,63

TPh8		tankoplastna prevleka, hladna			ASFALT		1,64

TPt8		tankoplastna prevleka, topla				ASFALT		1,65

TPv8		tankoplastna prevleka, vroča				ASFALT		1,66

TPh8s		tankoplastna prevleka, hladna			ASFALT		1,67

TPt8s		tankoplastna prevleka, topla				ASFALT		1,68

TPv8s		tankoplastna prevleka, vroča				ASFALT		1,69

PPee		površinska prevleka, enojni pobrizg, enojni posip	ASFALT		1,71

PPed		površinska prevleka, enojni pobrizg, dvojni posip	ASFALT		1,72

PPdd		površinska prevleka, dvojni pobrizg, dvojni posip	ASFALT		1,73

PPdo		površinska prevleka, dvojna, obrnjena		ASFALT		1,74

BM		bitumenski mulj					ASFALT		1,76

MAO		makadam – obrabni					MAKADAM		1,81

KO		kocke							TLAK			1 82

PAZ		posebne asfaltne zmesi				ASFALT		1,91

DOP		druge obrabne plasti								1,92

OBRABNO NOSILNE PLASTI

CB16-30	cementni beton MB30					BETON		2,11

CB16s-30	cementni beton MB30					BETON		2,13

CB16s-35	cementni beton MB35					BETON		2,14

CB16s-40	cementni beton MB40					BETON		2,15

CB32s-30	cementni beton MB30					BETON		2,17

CB32s-35	cementni beton MB35					BETON		2,18

CB32s-40	cementni beton MB40					BETON		2,19

VNOP16	bituminizirani drobljenec				ASFALT		2,21

VNOP16s	bituminizirani drobljenec				ASFALT		2,22

Priloga "Šifrant"

VEZANE ZGORNJE NOSILNE PLASTI

BNP16		bituminizirani prodec					ASFALT		3,11

BND16		bituminizirani drobljenec				ASFALT		3,12

BND16S	bituminizirani drobljenec – skeletni			ASFALT		3,13

BNP22		bituminizirani prodec					ASFALT		3,14

BND22		bituminizirani drobljenec				ASFALT		3,15

BND22S	bituminizirani drobljenec – skeletni			ASFALT		3,16

BNP32		bituminizirani prodec					ASFALT		3,17

BND32		bituminizirani drobljenec				ASFALT		3,18

BND32S	bituminizirani drobljenec – skeletni			ASFALT		3,19

BM16		bituminizirani makadam				ASFALT		3,21

BM22		bituminizirani makadam				ASFALT		3,22

BM32		bituminizirani makadam				ASFALT		3,23

VEZANE SPODNJE NOSILNE PLASTI

BS16		stabilizacija z bitumenskim vezivom			STABILIZACIJA	4,11

BS22		stabilizacija z bitumenskim vezivom			STABILIZACIJA	4,12

BS32		stabilizacija z bitumenskim vezivom			STABILIZACIJA	4,13

BS45		stabilizacija z bitumenskim vezivom			STABILIZACIJA	4,14

CS16		stabilizacija s cementnim vezivom			STABILIZACIJA	4,21

CS22		stabilizacija s cementnim vezivom			STABILIZACIJA	4,22

CS32		stabilizacija s cementnim vezivom			STABILIZACIJA	4,23

CS45		stabilizacija s cementnim vezivom			STABILIZACIJA	4,24

EFS		stabilizacija z EF pepelom				STABILIZACIJA	4,31

S		stabilizacija z mešanim vezivom			STABILIZACIJA	4,41

NEVEZANE NOSILNE PLASTI

P16		prodec							TAMPON		5,11

P22		prodec							TAMPON		5,12

P32		prodec							TAMPON		5,13

P45		prodec							TAMPON		5,14

D16		drobljenec						TAMPON		5,21

D22		drobljenec						TAMPON		5,21

D32		drobljenec						TAMPON		5,21

D45		drobljenec						TAMPON		5,21

MAN		makadam – nosilni					TAMPON		5,31

POSTELJICA

VKM		vezani kamniti material				POSTELJICA		6,11

VZ		vezana zemljina					POSTELJICA		6,12

NKM		nevezani kamniti material				POSTELJICA		6,21

NZ		nevezana zemljina					POSTELJICA		6,22

RECIKLIRANE ZMESI – vpis pod Opombo!

RT		recikliranje v tovarni

RG		recikliranje na gradbišču

Sestava materialov glede na TSC so naslednji:

| NOVO OZNAČEVANJE | VRSTA UPORABE | FUNKCIJA |
| --- | --- | --- |
| AC 32 base PmB 45/80-50 A1 | asfaltna zmes za nosilno plast | VSNP |
| AC 32 base PmB 45/80-50 A2 | asfaltna zmes za nosilno plast | VSNP |
| AC 32 base B 50/70 A1 | asfaltna zmes za nosilno plast | VSNP |
| AC 32 base B 50/70 A2 | asfaltna zmes za nosilno plast | VSNP |
| AC 32 base B 50/70 A3 | asfaltna zmes za nosilno plast | VSNP |
| AC 22 base PmB 45/80-65 A1 | asfaltna zmes za nosilno plast | VSNP |
| AC 22 base PmB 45/80-65 A2 | asfaltna zmes za nosilno plast | VSNP |
| AC 22 base PmB 45/80-50 A2 | asfaltna zmes za nosilno plast | VSNP |
| AC 22 base B 35/50, A1 | asfaltna zmes za nosilno plast | VSNP |
| AC 22 base B 35/50 A2 | asfaltna zmes za nosilno plast | VSNP |
| AC 22 base B 50/70 A2 | asfaltna zmes za nosilno plast | VSNP |
| AC 22 base B 50/70 A3 | asfaltna zmes za nosilno plast | VSNP |
| AC 22 base B 70/100 A3 | asfaltna zmes za nosilno plast | VSNP |
| AC 22 base B 50/70 A4 | asfaltna zmes za nosilno plast | VSNP |
| AC 22 base B 70/100 A4 | asfaltna zmes za nosilno plast | VSNP |
| AC 16 base B 50/70 A3 | asfaltna zmes za nosilno plast | VSNP |
| AC 16 base B 50/70 A4 | asfaltna zmes za nosilno plast | VSNP |
| AC 16 base B 70/100 A4 | asfaltna zmes za nosilno plast | VSNP |
| AC 22 bin PmB 25/55-65 A1 | asfaltna zmes za vezno plast | VZNP |
| AC 22 bin PmB 25/55-65 A2 | asfaltna zmes za vezno plast | VZNP |
| AC 22 bin PmB 45/80-65 A1 | asfaltna zmes za vezno plast | VZNP |
| AC 22 bin PmB 45/80-65 A2 | asfaltna zmes za vezno plast | VZNP |
| AC 16 bin PmB 45/80-65 A2 | asfaltna zmes za vezno plast | VZNP |
| AC 16 bin PmB 45/80-50 A2 | asfaltna zmes za vezno plast | VZNP |
| SMA 8 PmB 45/80-65 A1 Z4 | asfaltna zmes za zaščito hidroizolacije | VZNP |
| SMA 8 PmB 45/80-65 A2 Z4 | asfaltna zmes za zaščito hidroizolacije | VZNP |
| AC 8 surf PmB 45/80-50 A3 Z4 | asfaltna zmes za zaščito hidroizolacije | VZNP |
| AC 8 surf B 70/100 A4 | asfaltna zmes za zaščito hidroizolacije | VZNP |
| MA 4 surf B 50/70 A3 | asfaltna zmes za zaščito hidroizolacije | VOZP |
| AC 16 surf B 70/100 A4 | asfaltna zmes za nosilno obrabno-zaporno plast | VOZP |
| AC 11 surf PmB 45/80-65 A2 | asfaltna zmes za obrabno-zaporno plast | VOZP |
| AC 8 surf PmB 45/80-65 A2 | asfaltna zmes za obrabno-zaporno plast | VOZP |
| AC 11 surf B 70/100 A3 | asfaltna zmes za obrabno-zaporno plast | VOZP |
| AC 11 surf B 50/70, A3 | asfaltna zmes za obrabno-zaporno plast | VOZP |
| AC 8 surf B 70/100 A3 | asfaltna zmes za obrabno-zaporno plast | VOZP |
| AC 8 surf B 50/70 A3 | asfaltna zmes za obrabno-zaporno plast | VOZP |
| AC 11 surf B 70/100 A4 | asfaltna zmes za obrabno-zaporno plast | VOZP |
| AC 8 surf B 70/100 A4 | asfaltna zmes za obrabno-zaporno plast | VOZP |
| AC 8 surf B 70/100 A5 | asfaltna zmes za obrabno-zaporno plast | VOZP |
| AC 4 surf B 70/100 A5 | asfaltna zmes za obrabno-zaporno plast | VOZP |
| SMA 11 PmB 45/80-65 A1 | asfaltna zmes za obrabno-zaporno plast | VOZP |
| SMA 11 PmB 45/80-65 A2 | asfaltna zmes za obrabno-zaporno plast | VOZP |
| SMA 8 PmB 45/80-65 A2 | asfaltna zmes za obrabno-zaporno plast | VOZP |
| SMA 8 B 50/70 A3 | asfaltna zmes za obrabno-zaporno plast | VOZP |
| SMA 8 B 70/100 A3 | asfaltna zmes za obrabno-zaporno plast | VOZP |
| SMA 8 B 70/100 A4 | asfaltna zmes za obrabno-zaporno plast | VOZP |
| PA 11 PmB 45/80-65 A1 | asfaltna zmes za obrabno-zaporno plast | VOZP |
| PA 11 PmB 45/80-65 A2 | asfaltna zmes za obrabno-zaporno plast | VOZP |
| PA 8 PmB 45/80-65 A3 | asfaltna zmes za obrabno-zaporno plast | VOZP |